| 62pol | Description | Remarques | mm2 | Couleur | 78pol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TxD0 |  | 0.14 | Noir | 20 |
| 2 | DTR0 |  | 0.14 | Rose + 1x rouge | 39 |
| 3 | RxD1 |  | 0.14 | Rose + 2x rouge | 76 |
| 4 | DSR1 |  | 0.14 | Rose + 3x rouge | 56 |
| 5 | DCD1 |  | 0.14 | Rose + 4x rouge | 75 |
| 6 | TxD2 |  | 0.14 | Rose + 1x rouge large | 15 |
| 7 | DTR2 |  | 0.14 | Rose + 1x noir | 34 |
| 8 | RxD3 |  | 0.14 | Rose + 2x noir | 71 |
| 9 | DSR3 |  | 0.14 | Rose + 3x noir | 51 |
| 10 | DCD3 |  | 0.14 | Rose + 4x noir | 70 |
| 11 | RxD4 |  | 0.14 | Rose + 1x noir large | 68 |
| 12 | DSR4 |  | 0.14 | Blanc + 1x rouge | 49 |
| 13 | DCD4 |  | 0.14 | Blanc + 2x rouge | 67 |
| 14 | TxD5 |  | 0.14 | Blanc + 3x rouge | 7 |
| 15 | DTR5 |  | 0.14 | Blanc + 4x rouge | 27 |
| 16 | RxD6 |  | 0.14 | Blanc + 1x rouge large | 63 |
| 17 | DSR6 |  | 0.14 | Blanc + 1x noir | 44 |
| 18 | DCD6 |  | 0.14 | Blanc + 2x noir | 62 |
| 19 | RxD7 |  | 0.14 | Blanc + 3x noir | 61 |
| 20 | DSR7 |  | 0.14 | Blanc + 4x noir | 41 |
| 21 | DCD7 |  | 0.14 | Blanc + 1x noir large | 60 |
| 22 | RxD0 |  | 0.14 | Brun | 78 |
| 23 | DSR0 |  | 0.14 | Gris + 1x rouge | 59 |
| 24 | DCD0 |  | 0.14 | Gris + 2x rouge | 77 |
| 25 | TxD1 |  | 0.14 | Gris + 3x rouge | 17 |
| 26 | DTR1 |  | 0.14 | Gris + 4x rouge | 37 |
| 27 | RxD2 |  | 0.14 | Gris + 1x rouge large | 73 |
| 28 | DSR2 |  | 0.14 | Gris + 1x noir | 54 |
| 29 | DCD2 |  | 0.14 | Gris + 2x noir | 72 |
| 30 | TxD3 |  | 0.14 | Gris + 3x noir | 12 |
| 31 | DTR3 |  | 0.14 | Gris + 4x noir | 32 |
| 32 | GND | 11 = GND3 | 0.14 | Gris + 1x noir large | 11 |
| 33 | TxD4 |  | 0.14 | Jaune + 1x rouge | 10 |
| 34 | DTR4 |  | 0.14 | Jaune + 2x rouge | 29 |
| 35 | RxD5 |  | 0.14 | Jaune + 3x rouge | 66 |
| 36 | DSR5 |  | 0.14 | Jaune + 4x rouge | 46 |
| 37 | DCD5 |  | 0.14 | Jaune + 1x rouge large | 65 |
| 38 | TxD6 |  | 0.14 | Jaune + 1x noir | 5 |
| 39 | DTR6 |  | 0.14 | Jaune + 2x noir | 24 |
| 40 | GND | 9 = GND4 | 0.14 | Jaune + 3x noir | 9 |
| 41 | TxD7 |  | 0.14 | Jaune + 4x noir | 2 |
| 42 | DTR7 |  | 0.14 | Jaune + 1x noir large | 22 |
| 43 | CTS0 |  | 0.14 | Violet + 1x rouge | 58 |
| 44 | RTS0 |  | 0.14 | Violet + 2x rouge | 38 |
| 45 | GND | 16 = GND1 | 0.14 | Violet + 3x rouge | 16 |
| 46 | CTS1 |  | 0.14 | Violet + 4x rouge | 55 |
| 47 | RTS1 |  | 0.14 | Violet + 1x rouge large | 36 |
| 48 | CTS2 |  | 0.14 | Violet + 1x noir | 53 |
| 49 | RTS2 |  | 0.14 | Violet + 2x noir | 33 |
| 50 | GND | 14 = GND2 | 0.14 | Violet + 3x noir | 14 |
| 51 | CTS3 |  | 0.14 | Violet + 4x noir | 50 |
| 52 | RTS3 |  | 0.14 | Violet + 1x noir large | 31 |
| 53 | CTS4 |  | 0.14 | Bleu + 1x rouge | 48 |
| 54 | RTS4 |  | 0.14 | Bleu + 2x rouge | 28 |
| 55 | GND | 6 = GND5 | 0.14 | Bleu + 3x rouge | 6 |
| 56 | CTS5 |  | 0.14 | Bleu + 4x rouge | 45 |
| 57 | RTS5 |  | 0.14 | Bleu + 1x rouge large | 26 |
| 58 | GND | 4 = GND6 | 0.14 | Bleu + 1x noir | 4 |
| 59 | CTS6 |  | 0.14 | Bleu + 2x noir | 43 |
| 60 | RTS6 |  | 0.14 | Bleu + 3x noir | 23 |
| 61 | CTS7 |  | 0.14 | Bleu + 4x noir | 40 |
| 62 | RTS7 |  | 0.14 | Bleu + 1x noir large | 21 |
|  | NC | 19 = GND0 | NC | --- | 19 |
|  | NC | 1 = GND7 | NC | --- | 1 |
|  |  |  | NC |  | 3 |
|  |  |  | NC |  | 8 |
|  |  |  | NC |  | 13 |
|  |  |  | NC |  | 18 |
|  |  |  | NC |  | 25 |
|  |  |  | NC |  | 30 |
|  |  |  | NC |  | 35 |
|  |  |  | NC |  | 42 |
|  |  |  | NC |  | 47 |
|  |  |  | NC |  | 52 |
|  |  |  | NC |  | 57 |
|  |  |  | NC |  | 64 |
|  |  |  | NC |  | 69 |
|  |  |  | NC |  | 74 |
|  | Câble : existant |  |
| Sub-D62 | < Connecteur : existant |  |
| Hight | Pince à sertir BLEU M-22520/2-01 + positionneur BLEU M-22520/2-09 K42 | Hight |
| Density | Serrage sertissage position 3 pour câbles 0.14mm2 | Density |
| fem | Contact à sertir mâle Compona 329 605-1 | mâle |
|  | D-Sub Hight Density 78pol mâle Compona 330 869-0 : Connecteur > | Sub-D78 |