Jouvence T4

Choix des PCs

- PC industriel : Fiabilité

- Dimension et pratique : Ces PC doivent entrer dans le REM avec un accès aux connecteurs faciles et une fixation aisée.

- Bus PCI :  facilité et choix des interfaces.

- Bus légèrement surdimensionné : 6 slots libres, nécessaire 4.

Choix des Cartes

- Toutes les cartes chez le même fournisseur.

- Vérifier driver en fonction OS.

Commande matériel La Silla selon diagramme ci-dessus.

| Matériel | Besoin | A commander |
| --- | --- | --- |
| PC | 3 (4) | 5 |
| NI PCI-8430/8 | 2 | 3 |
| NI PCI-6601 | 2 | 3 |
| NI PCI-6528 | 3 | 5 |
| NI PCI-6221 | 1 | 2 |

Pour faciliter le câblage, les câbles et boîtes de raccordement sont à commander (mais sans réserve)

Pour Genève il serrait utile d’avoir un PC et 1 jeu de carte.

Résumé selon offre jointe et estimation :

| Nb | Type | Euro | Frs |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | PC | 10206.27 | 17350.00 |
| 13 | Cartes PCI |  | 14836.52 |
| 1 | Support HEIGVD |  | 10000.00 |
| 1 | PC développement GE |  | 3470.00 |
| 1 jeux carte | Genève |  | 4936.71 |
| TOTAL |  |  | 50593.23 |

# Text boxes

PC Front End

PC Réglage

PC Optique

PC Service

Hub

Encodeur Quadrature

NI PCI-6601

4 canaux AZI

INTERFACE RS232

NI PCI-8430/8

GPS

Ampli ST1 AZI

Ampli ST1 AJ

Codeur Abs AZI

Ampli ST1 ELE

Codeur Abs ELE

Ampli ST1 ROT

Encodeur Quadrature

NI PCI-6601

2 canaux ELE

Entrée TOR 24V

NI PCI-6528

Sécurité rotation

Freins

Lida Erreur

INTERFACE RS232

NI PCI-8430/8

CUFI

CUFS

CUFD

Cmd Cimier

Cmd Groupe froid

Codeur Abs dôme

Contrôle des axes

Contrôle des Services

Cimier

Dôme

Groupe froid

Entrée TOR 24V

NI PCI-6528

Sécurité hydraulique

Entrée Analogique

NI PCI-6221

Lecture température

Contrôle des optiques

M1 M2 M3

Entrée Analogique & IO

NI PCI-6221

Partie analogique

Lecture température

Partie digitale

Compteur I/O

Commande moteur

Z,X,Y,TX,TY

Entrée TOR 24V

NI PCI-6528

Raquette M2

Cmd M2

Réseau

MGC

RS232 interne

Réseau