Electromécanique pour le SERVICE

Montage du PC sur une plaque fixée à l’arrière de l’armoire SERVICE au dessus du tiroir service actuel. Prévoir un espace pour passer les câbles entre le PC et le tiroir service.

Remplacement du tiroir service actuel par un identique en taille. Dans ce nouveau tiroir faire un bus à  l‘identique pour la connexion des 2 ADAM et du GPS (même si plus utilisé).  Incorporer une alimentation +12 Volt (1A à vérifier) pour le codeur T+R du dôme et le convertisseur ADAM 4520 du cimier. Monter aussi un filtre réseau (~220V).

Connexions externe :

Les connexions avec  l’extérieur se font d’une manière identique au moyen de panneau arrière vissé à l’arrière du tiroir. Excepté la liaison LKSER qui disparait (link transputer).

Les connecteurs seront impérativement les mêmes, mais on choisira de préférence des connecteurs à sertir.

Acheter un jeu de pinces et extracteurs à laisser au Chili.

Il y a 7 panneaux à refaire :

|  | Type de Liaison | Ancien Nom | Connecteur |  | Panneau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Connexion au GPS | AGPS |  | Antenne GPS | Spécial |
|  |  | LGPS | D9S | Liaison RS232 vers réglage |  |
| 2 | Liaison série pompe hydraulique | CUFSS | D15P | Liaison RS232 vers pompes hydraulique | A |
|  |  | Réserve |  |  |  |
| 3 | Liaison série dôme | LCD | D9S | Liaison codeur dôme | B |
|  |  | Réserve | D9S |  |  |
|  |  | CUFD | D9S | Convertisseur U/F Dôme |  |
| 4 | Liaison adam | SCHWAM | D9S | Commande série groupe froid | B |
|  |  | Réserve | Réserve |  |  |
|  |  | CIMIER | D9P | Commande série cimier |  |
| 5 | Liaison analogique | J3151A | D25P | Température … | C |
|  |  | J3151B | D25P | Réserve |  |
| 6 | Liaison TOR in | J3131A | D15P | Input Sécurité | B |
|  |  | BCS2 | D15P | Input Sécurité |  |
| 7 | Liaison TOR out | J3132A | D15P | Sortie | B |
|  |  | J3132B | D15P | Réserve |  |

Type de panneau :

A : 2 connecteurs D15

B : 3 connecteurs D9

C : 2 connecteurs D25

D : Spécial pour GPS

En fonction du nombre de panneau possibilité de sous-traiter par découpe eau (Montrichier ?).

Panneaux service =	1xA		4xB		1xC

Connexions interne :

Le PC a trois interfaces :

- Sériel 8 ports avec un câble 1,5m et une boite de connexion 8 DB9XX.

  - Type MOXA

- Entrées  sorties tout ou rien avec un câble de 2 m et une plaque de connexion avec cosse à viser.

  - Type NI

- Entrées  analogique 0-10V avec un câble de 2 m et une plaque de connexion avec cosse à visser.

  - Type NI

La boite de connexion sériel sera fixe soit a l’arrière du tiroir soit montée sur une carte europe 100x160 placée verticalement dans le tiroir. Les deux plaques de connexion seront montées aussi sur un panneau arrière à visser.

Test et simulation:

Les éléments à tester sont les suivants :

Commande des 3 convertisseurs de fréquence Lenze:

Pompe inférieur, pompe supérieur rotation dôme.

On aura un Lenze type 8600 moteur à trouver.

Commande SCHWAEMMLE par liaison série ADAM

Enclenchement/Déclenchement et lecture température eau.

Pas critique. On a la lecture de température mais pas les relais.

Commande Cimier

Ouverture Fermeture Dôme et Volet.

ADAM ok + simulateur dôme.

Liaison analogique

0-10V par alim, câble et boîte de test

Liaison TOR

0-24V par alim, câble et boîte de test

La tâche la plus lourde est le driver pour les Lenze’s

Améliorations :

Le suivit de la coupole a une précision de +/- 3 degrés il serait bien de l’augmenter et/ou de contrôler que le trou soit positionné du bon côté en relation avec le suivit du télescope.

Achat Matériel

A part le matériel PC.

Rack 19 pouces 4U.

Connecteur antenne GPS.

Connecteurs :  3xD9s, 1xD9p,4xD15p, 2xD25p

Alimentation 12V 1A format Europe.

Pince à sertir et extracteur.